## Slide 1: GPGPU-Sim模拟器
一、GPGPU-Sim模拟的SIMT架构
二、GPGPU-Sim能模拟什么
三、GPGPU-Sim怎么使用
四、GPGPU-Sim模拟的缺陷
五、GPGPU-Sim的升级版Accel-Sim模拟器

## Slide 2: 一、GPGPU-Sim模拟的SIMT架构

## Slide 3: GPGPU-Sim模拟的SIMT架构
支持仿真：
CUDA/OpenCL[1]
CUTLASS[1]
CUBLAS/CUFFT[1]
CuDNN/PyTorch[2]
Tensor Core[3]
Single-Instruction, Multiple-Threads (SIMT)
GPU
互连网络
SIMT Core 集群
SIMT
Core
SIMT
Core
内存分区
GDDR3/GDDR5
内存分区
GDDR3/GDDR5
内存分区
GDDR3/GDDR5
片外DRAM
SIMT Core 集群
SIMT
Core
SIMT
Core
SIMT Core 集群
SIMT
Core
SIMT
Core
[1] Ali Bakhoda, et al., Analyzing CUDA Workloads Using a Detailed GPU Simulator, ISPASS’09.
[2] Jonathan Lew, et al., Analyzing Machine Learning Workloads Using a Detailed GPU Simulator, ISPASS’19.
[3] Md Aamir Raihan, et al., Modeling Deep Learning Accelerator Enabled GPUs, ISPASS’19.

## Slide 4: 二、GPGPU-Sim能模拟什么
PTX/SASS功能模拟
GPU时序模拟
GPU功耗模拟

## Slide 5: GPGPU-Sim能模拟什么—PTX/SASS功能模拟
PTX/SASS的功能模拟
  不模拟性能，仅模拟代码的正确性
  PTX: Parallel Thread eXecution，是用户可以操作的最底层汇编指令集，可向后兼容，无限制地使用寄存器
  SASS: Streaming ASSembly (Shader ASSembly)，随硬件架构迭代，机器码指令，完成寄存器的分配
.cu
.cl
NVCC
OpenCL Drv
cicc
ptxas
Turing
Ampere
Volta
Kepler
.ptx
.cubin
PTX
SASS

## Slide 6: GPGPU-Sim能模拟什么—PTX/SASS功能模拟
  PTX功能模拟
  数据并行的虚拟机器指令集模拟
    指令级别
    无限制寄存器
    在块中运行的并行线程
    同步指令
  SASS功能模拟
    Nvidia GPU的本机机器指令集
    GPGPU-Sim使用可以同时表示SASS/PTX的汇编语法PTXPlus
    SASS将1:1映射到PTXPlus指令中
CUDA
Executable
cuobjdump
SASS
conversion
PTXPlus

## Slide 7: GPGPU-Sim能模拟什么—PTX/SASS功能模拟
  什么时候使用SASS模拟而不是PTX模拟？
    首先建议使用SASS，除非应用程序的SASS模拟有Bug——更准确。
      -gpgpu_ptx_convert_to_PTXPlus选项
    如果使用GPGPU-Sim进行应用程序性能调整，使用SASS模拟——更准确。
    如果应用程序的机制对指令调度敏感——更准确：
      ptxas在将PTX转换为SASS后会重新调度指令，以增加延迟隐藏机制。
      它还将一些分支指令转换为分支预测指令。
  但是如果修改指令集的话，PTX可能是更好的选择。

## Slide 8: GPGPU-Sim能模拟什么—GPU时序模拟
  GPGPU-Sim为下列模块计时：
    SIMT核 (流处理器)
    缓存 (纹理缓存, 常量缓存, 数据缓存)
    互连网络
    内存分区
    片外DRAM
  CUDA Kernel启动后的GPU时序模拟：
    统计执行Kernel的时钟周期数
    不统计在PCIe总线上进行数据传输的时间
    CPU端可以与异步CUDA Kernel同时运行
GPU
PCIe
互连网络
片外DRAM
内存分区
SIMT核
缓存
专用硬件
专用硬件
CPU

## Slide 9: GPGPU-Sim能模拟什么—GPU时序模拟
  GPGPU-Sim为下列模块计时：
    SIMT核 (流处理器)
    缓存 (纹理缓存, 常量缓存, 数据缓存)
    互连网络
    内存分区
    片外DRAM
  CUDA Kernel启动后的GPU时序模拟：
    统计执行Kernel的时钟周期数
    不统计在PCIe总线上进行数据传输的时间
    CPU端可以与异步CUDA Kernel同时运行
时间轴
GPU HW
CPU
异步CUDA Kernel启动
Done
GPU HW
Done
CPU
GPU HW
异步CUDA Kernel启动
Done
CPU
阻塞
GPGPU-Sim
GPGPU-Sim
GPGPU-Sim

## Slide 10: GPGPU-Sim能模拟什么—GPU时序模拟
  GPGPU-Sim是时钟周期精确的：
    微体系结构各部分的时钟周期精确模型
    适合研究人员使用
      忽略了实际工程中的特殊情况
    模拟器的细节出处：
      CUDA官方教程等手册
      Nvidia发表的论文
      Nvidia的专利
      Nvidia的基准测试程序
      多数情况下靠猜测

## Slide 11: GPGPU-Sim能模拟什么—GPU功耗模拟
  GPGPU-Sim集成了功耗评估模型GPU Wattch[1]：
    根据每个时钟周期各模块的活动情况估计GPU功率消耗
    非常适合评估细粒度功耗管理机制
  通过实际GTX 480GPU的功率测量进行了验证
  -power_simulation_enabled选项
GPGPU-Sim
时序模型
微体系结构活动
(性能计数器)
GPU Wattch
功耗评估模型
功耗估计
[1] Jingwen Leng, et al., GPUWattch: enabling energy optimizations in GPGPUs, ISCA’13.

## Slide 12: 三、GPGPU-Sim怎么使用
动态链接
wmma模拟示例
单步调试
性能可视化

## Slide 13: GPGPU-Sim怎么使用—动态链接
  GPGPU-Sim编译成共享运行库并实现以下API：
  libcudart.so  CUDA runtime API
  libOpenCL.so  OpenCL API
  不支持静态链接
  修改LD_LIBRARY_PATH
    执行过程调用GPGPU-Sim实现的libcudart.so
  需要GPU配置文件、互连网络配置文件和GPU Wattch等配置文件
  官方提供了SM2_GTX480、 SM3_KEPLER_TITAN、 SM6_TITANX、 SM7_QV100、SM7_TITANV、 SM75_RTX2060的配置文件
  GPU的体系结构配置、互联网络配置、DRAM配置、统计信息配置等
    DRAM存储控制器数量、时钟域频率、SIMT集群/核数量、SIMT核内的Warp调度器数量、Warp调度器发送指令速率、 SIMT核最大可并发线程数、操作码延迟、各类缓存/寄存器大小

## Slide 14: GPGPU-Sim怎么使用-wmma模拟示例
M=K=N=256
2080 Ti: 0.059 ms
GPGPU-Sim: 21 s
[*] Initializing Matrix...
[+] A: 256 x 256
[+] B: 256 x 256
[+] C: 256 x 256
[*] Computing D = A * B + C with Tensor Cores...
[+] GPU(with Tensor Cores) Elapsed Time: 0.059328 ms
[+] TFLOPS: 0.57
RTX 2080 Ti实测
gpgpu_simulation_time = 21 sec (21 sec)
gpgpu_simulation_rate = 126505 (inst/sec)
gpgpu_simulation_rate = 845 (cycle/sec)
[*] Initializing Matrix...
[+] A: 256 x 256
[+] B: 256 x 256
[+] C: 256 x 256
[*] Computing D = A * B + C with Tensor Cores...
[+] GPU(with Tensor Cores) Elapsed Time: 21000.000000 ms
[+] TFLOPS: 0.00
GPGPU-Sim
wmma::mma_sync(d_frag, a_frag, b_frag, c_frag);

## Slide 15: GPGPU-Sim怎么使用-wmma模拟示例
M=K=N=1024
2080 Ti: 0.616 ms
GPGPU-Sim: 780 s
[*] Initializing Matrix...
[+] A: 1024 x 1024
[+] B: 1024 x 1024
[+] C: 1024 x 1024
[*] Computing D = A * B + C with Tensor Cores...
[+] GPU(with Tensor Cores) Elapsed Time: 0.615872 ms
[+] TFLOPS: 3.49
RTX 2080 Ti实测
gpgpu_simulation_time = 13 min, 1 sec (781 sec)
gpgpu_simulation_rate = 224460 (inst/sec)
gpgpu_simulation_rate = 207 (cycle/sec)
[*] Initializing Matrix...
[+] A: 1024 x 1024
[+] B: 1024 x 1024
[+] C: 1024 x 1024
[*] Computing D = A * B + C with Tensor Cores...
[+] GPU(with Tensor Cores) Elapsed Time: 780000.000000 ms
[+] TFLOPS: 0.00
GPGPU-Sim
wmma::mma_sync(d_frag, a_frag, b_frag, c_frag);

## Slide 16: GPGPU-Sim怎么使用—单步调试
  GPGPU-Sim开发了单步调试工具
    在执行过程中通过环境变量访问运行状态—笨拙
    GPGPU-Sim开发了debug工具GDB Macro—灵活
0号SIMT核的记分牌状态
GPGPU-Sim Cycle 2: SCOREBOARD - Core 0 - Reserved Register - warp:1, reg: 1594
GPGPU-Sim Cycle 2: SCOREBOARD - Core 0 - Reserved register - warp:1, reg: 1594
GPGPU-Sim Cycle 2: SCOREBOARD - Core 0 - New longopreg marked - warp:1, reg: 1594
GPGPU-Sim Cycle 2: SCOREBOARD - Core 0 - Reserved Register - warp:2, reg: 1594
GPGPU-Sim Cycle 2: SCOREBOARD - Core 0 - Reserved register - warp:2, reg: 1594
GPGPU-Sim Cycle 2: SCOREBOARD - Core 0 - New longopreg marked - warp:2, reg: 1594
GPGPU-Sim Cycle 2: SCOREBOARD - Core 0 - Reserved Register - warp:3, reg: 1594
GPGPU-Sim Cycle 2: SCOREBOARD - Core 0 - Reserved register - warp:3, reg: 1594
GPGPU-Sim Cycle 2: SCOREBOARD - Core 0 - New longopreg marked - warp:3, reg: 1594
GPGPU-Sim Cycle 3: SCOREBOARD - Core 0 - Reserved Register - warp:6, reg: 1594
GPGPU-Sim Cycle 3: SCOREBOARD - Core 0 - Reserved register - warp:6, reg: 1594
GPGPU-Sim Cycle 3: SCOREBOARD - Core 0 - New longopreg marked - warp:6, reg: 1594

## Slide 17: GPGPU-Sim怎么使用—性能可视化
  GPGPU-Sim集成了可视化性能分析工具AerialVision
  -visualizer_enabled选项
全局IPC和平均存储队列占用率
动态Warp数量
[1] Aaron Ariel, et al., Visualizing Complex Dynamics in Many-Core Accelerator Architectures, ISPASS’10.

## Slide 18: 四、GPGPU-Sim模拟的缺陷

## Slide 19: GPGPU-Sim模拟的缺点
无法模拟PCIe接口传输数据的时间
必须动态链接：--cudart shared
  GPGPU-Sim提供了CUDA Runtime API，编译成libcudart.so动态库
  仿真时要用GPGPU-Sim的libcudart.so替换掉本机的libcudart.so
  支持功耗评估，不支持面积评估
    集成了功耗评估模型GPU Wattch
  代码量大
  串行模拟，速度慢

## Slide 20: 五、GPGPU-Sim的升级版Accel-Sim模拟器

## Slide 21: 硬件架构每1~2年更换一次
2009
Fermi
mISA sm20
Caches/Atomics
Dual warp scheduler
2011
2013
2015
2017
2019
2021
Kepler
mISA sm30
DP unit
Dynamic Parallelism
Dual issue
Maxwell
mISA sm50
Subcore model
Pascal
mISA sm60
Unified memory
HBM
FP16 support
Streaming l1 cache
Ampere
mISA sm80
Sparse tensor cores
Asynchronous copy and barriers
HBM2
Volta
mISA sm70
Scoped synchronization
Tensor cores & INT unit
Independent threads SIMT
Cooperative Groups
Unified adaptive cache
Turing
mISA sm75
New tensor cores
RT-cores
UDP cores
Hopper
mISA sm90
FP8 support
Transformer Engine
New tensor cores
New NVLink
New NVSwitch
2022

## Slide 22: 当前GPU模拟的缺点
指令集架构抽象
  硬件使用mISA—SASS指令集，在运行时实时编译将vISA转换为mISA
      SASS不提供给用户编程指导
      但CUDNN和CuBLAS是官方通过SASS手工调优，需要支持SASS模拟
      硬件变化太快，支持所有GPU的SASS模拟工程量大
  不详细的性能模型没有持续/充分验证
    随着模拟器细节的提升，并与工业界保持同步，高效的方案可能变化
      模拟器开发前期确定的最优方案，可能随着模拟器的细节提升变得不高效
      模拟器开发前期确定的次优方案，可能随着模拟器的细节提升变得更高效
  动机
  研究人员如何每年半快速模拟一个新的、通常没有指导的mISA？
  一旦功能正确，如何对硬件架构的更改检测和建模？
  什么可持续的、严格的验证机制，来确保新的模拟器仍与工业设计接近？

## Slide 23: Accel-Sim[1]的整体结构
(“FADD”, FPU)
(“IADD”, INT)
……
ISA Def file
新硬件
Accel-Sim
参数调整器
配置
文件
Accel-Sim Tracer
解析二进制文件
硬件状态
SASS traces
Accel-Sim
性能收集器
详细的相关性
比对图
性能相关性
反馈
#define WARP_SIZE 32
#define SM_NUM 80
………
HW_Def.h file
Execution-驱动的PTX前端
独立于ISA的形式
可配置的 GPGPU-Sim
性能模型
Accel-Sim微基准测试程序
模拟状态
Trace-驱动的
SASS前端
[1] Mahmoud Khairy, et al., Accel-Sim: An Extensible Simulation Framework for Validated GPU Modeling, ISCA’20.

## Slide 24: Accel-Sim模拟的相关性和准确率
微基准测试 | 负载 数量 | GPGPU Sim 3.x 误差(%) | Accel-Sim [PTX] 误差(%) | Accel-Sim [SASS] 误差(%)
CUDA SDK | 12 | 13 | 16 | 9
Rodinia | 13 | 32 | 28 | 8
Parboil | 8 | 45 | 37 | 20
Polybench | 10 | 111 | 6 | 4
Microbenchmark | 13 | 37 | 14 | 9
CUTLASS wmma | 10 | 11 | 0.5 | 12
CUTLASS sgemm | 10 | 98 | 54 | 2
Deepbench | 60 | NA | NA | 33

## Slide 25: Accel-Sim模拟的相关性和准确率
推荐SASS模拟
优势：
  支持新的GPU mISA、手工调整的SASS库，并支持为新架构建模。
  将时钟周期模拟误差从GPGPU-Sim 3.x中的94%降至15%。
  支持在现代GPU上探索系统级性能分析和深度学习工作负载。
  减少工业届模拟器和学术界模拟器之间的精度差距。
 | Kepler TITAN |  | Pascal TITANX |  | Volta QV100 |  | Turing RTX 2060 | 
 | 均误差 | 相关性 | 均误差 | 相关性 | 均误差 | 相关性 | 均误差 | 相关性
PTX EXEC | 28% | 0.99 | 53% | 0.97 | 34% | 0.98 | 32% | 0.99
SASS Trace | 25% | 0.99 | 30% | 0.97 | 15% | 1.00 | 25% | 0.99