## Slide 1
年中总结

## Slide 2
DIANA体系结构主要包含三个模块：包含RISC-V核的CPU，包含数字阵列的数字核以及支持存内计算的模拟核
前期工作：论文阅读
本文创新点如下：
（1）提出一种异构DNN加速器
（2）增强AIMC映射方法，提高AIMC的时空利用率
（3）跨多核异构SoC优化调度策略，最大化计算结构的时间利用率
DIANA: An End-to-End Hybrid DIgital and ANAlog Neural Network SoC for the Edge

## Slide 3
模拟核针对大规模MVM操作的节能执行进行了优化处理。
数字核主要由一个16x16的PE阵列构成，具有2、4、8位精度可扩展的MAC操作，根据选定的精度，并行度可以增加到32x16和64x16
DIANA: An End-to-End Hybrid DIgital and ANAlog Neural Network SoC for the Edge
前期工作：论文阅读

## Slide 4
DIANA: An End-to-End Hybrid DIgital and ANAlog Neural Network SoC for the Edge
前期工作：论文阅读

## Slide 5
A Programmable Neural-Network Inference Accelerator Based on Scalable In-Memory Computing
本文通过分析IMC的物理属性引入可扩展NN映射到IMC的挑战，概述了在减少IMC执行相关开销的同时利用并行性的映射方式；提出了一种可编程内核阵列架构IMC，优化映射不同的NN；提出了一种特殊的可编程神经网络推理加速器架构。
前期工作：论文阅读

## Slide 6
A Programmable Neural-Network Inference Accelerator Based on Scalable In-Memory Computing
本文在CIMU中实现了四种映射方式：
（1）卷积运算
（2）残差链接（解决梯度消失）
（3）dense层以及无数据重用层
（4）递归/记忆增强层的映射（LSTM）
前期工作：论文阅读

## Slide 7
A Programmable Neural-Network Inference Accelerator Based on Scalable In-Memory Computing
前期工作：论文阅读

## Slide 8
背景：
CIM宏技术通过将部分或全部的计算移到存储中，计算单元和存储单元集成在同一个芯片，在存储单元内完成运算，让存储单元具有计算能力。针对神经网络的卷积计算，研究人员们通常采用两种方式对其进行处理：直接卷积计算，将卷积转换为矩阵乘计算。
直接卷积：通过将激活值存储于CIM宏内部，运算时选取特定数据以达到卷积效果。目前只有东南大学做了一个模拟CIM宏[1]。
矩阵乘：通常采用img2col的方法将卷积转换为矩阵乘形式，并将权值存储于CIM宏内部与激活值进行乘加得出结果。代表工作为TSMC的数字CIM宏[2]。
[1] A 5-nm 254-TOPS/W 221-TOPS/mm2 Fully-Digital Computing-in-Memory Macro Supporting Wide-Range Dynamic-Voltage-Frequency Scaling and Simultaneous MAC and Write Operations
[2] A 28nm Horizontal-Weight-Shift and Vertical-Feature-ShiftBased Separate-WL 6T-SRAM Computation-in-Memory Unit-Macro for Edge Depthwise Neural-Networks
目前阶段工作：实现一个支持通用矩阵乘以及3x3卷积的数字CIM宏

## Slide 9
两个工作的优缺点：
[1]东南大学的模拟CIM宏：该模拟宏面积小集成度高；但是鲁棒性低，需要在特定电源电压范围内使用，同时设计好后不能更改，无法支持拓展。
[2]TSMC的数字CIM宏：在进行规整矩阵运算时速度快，效果好；但是在面对Mobile Net的DW层时，由于参数的输入通道以及输出通道均为1，导致了CIM宏内部数据的复用性低的问题，这时就需要对CIM宏内部的数据进行频繁的替换，从而限制CIM宏的计算效率。（同样对于权值复用较少的网络也存在这种问题）
目前阶段工作：实现一个支持通用矩阵乘以及3x3卷积的数字CIM宏

## Slide 10
方法：结合两个工作的优点，我们使用TSMC提出的数字CIM宏，添加控制模块电路，修改加法树部分
挑战：
1、控制模块的设计面积功耗开销不能过大
2、加法树需要同时支持矩阵乘加法以及卷积加法
目前阶段工作：实现一个支持通用矩阵乘以及3x3卷积的数字CIM宏

## Slide 11
目前阶段工作：实现一个支持通用矩阵乘以及3x3卷积的数字CIM宏

## Slide 12
我们保留了原始TSMC的CIM宏的矩阵乘法运算功能，在其存储阵列中加入了逻辑控制单元，以操控CIM宏内部的数据读出操作，达到卷积运算的目的。
目前阶段工作：实现一个支持通用矩阵乘以及3x3卷积的数字CIM宏

## Slide 13
控制逻辑如下：
目前阶段工作：实现一个支持通用矩阵乘以及3x3卷积的数字CIM宏

## Slide 14
详细控制过程：

## Slide 15
具体实现（使用virtuoso进行电路图绘制并进行了初步验证，功能正确）：
控制逻辑
TSMC的bitcell单元
目前阶段工作：实现一个支持通用矩阵乘以及3x3卷积的数字CIM宏

## Slide 16
具体实现（使用virtuoso进行电路图绘制并进行了初步验证，功能正确）：
控制单元级联
目前阶段工作：实现一个支持通用矩阵乘以及3x3卷积的数字CIM宏

## Slide 17
具体实现（使用virtuoso进行电路图绘制并进行了初步验证，功能正确）：
4x4规模的CIM宏
目前阶段工作：实现一个支持通用矩阵乘以及3x3卷积的数字CIM宏

## Slide 18
具体实现（使用virtuoso进行电路图绘制并进行了初步验证，功能正确）：
CIM宏整体架构
目前阶段工作：实现一个支持通用矩阵乘以及3x3卷积的数字CIM宏

## Slide 19
具体实现（使用virtuoso进行电路图绘制并进行了初步验证，功能正确）：
CIM宏整体架构
目前阶段工作：实现一个支持通用矩阵乘以及3x3卷积的数字CIM宏

## Slide 20
目前阶段工作：实现一个支持通用矩阵乘以及3x3卷积的数字CIM宏
目前工作进展：
已经使用virtuoso对一个64x4的模块搭建完毕；
4x4部分激励的前仿和后仿都能够正确；
Verilog的仿真脚本已经完成；
已经能够使Verilog代码文件和virtuoso电路图联合仿真；
目前存在问题：
接上Verilog脚本后有些激励生成不正确，还需要调试；