## Slide 1: 20231125汇报
杨建超

## Slide 2: 背景
模拟器能够观测到程序执行的动态特性，真实硬件上无法观测。
模拟器的目标：
  准确、快速、可扩展
  可预测程序的整体执行时间
  发现尽可能多的stall和性能瓶颈
  给出优化建议

## Slide 3: 现有模拟器的优缺点
模拟器
  模拟内容包括计算单元、存储层次结构、片上互连网络和执行流水线。
  支持用户使用高级参数来描述架构，使用高级语言编写应用程序。
  为促进潜在的架构增强和软件优化的研究提供全面分析的平台。
周期精确模拟器
  warp的计算单元与存储系统交互的详细建模。
  目的是细粒度地模拟 GPU 的行为，从而能够识别瓶颈和潜在的优化领域。
  周期精确的 GPU 模拟器模拟时间会随指令规模的增长呈指数级放大。
  周期近似模拟器：周期近似+数学方程分析
    快速捕捉关键性能趋势，较少关注执行的动态特性，现有模拟误差大。

## Slide 4: 存储部分动机
现有的周期近似+数学方程分析：
  计算部分和存储部分独立预测。
  boost::mpi多进程事件驱动仿真加快模拟速度。
  但功能不够完善，预测并不准确：
    不支持Kernel并发检测和模拟。
    线程块调度策略与真实GPU不符。
    多个线程块访存指令交织顺序会影响命中率。
    Reuse Distance概率分析导致L2 Cache访存指令不确定。
    编译出的PTX指令基本块间的跳转不精确。

## Slide 5: Kernel并发检测和模拟
Stream
Kernel的并发执行
<---并发优势 --->

## Slide 6: Kernel并发检测和模拟
模拟器判断Kernel是否并发执行。
  NVIDIA Visual Profiler不需要过多绑定Kernel寄存器信息，可以观测并发执行。
  Nsight Compute需要绑定Kernel寄存器信息，需要避免并发Kernel的冲突。
并发执行取决于：
  设备支持：设备支持并发执行，通过CUDA设备查询来检测设备是否支持。
  Stream：两个Kernel在不同的Stream中，它们就有可能并发执行。
  资源使用：Kernel的资源使用（寄存器/共享存储等）限制并发程度。
  依赖关系：一个Kernel依赖于另一个Kernel的结果，那么这两个Kernel不能并发执行。

## Slide 7: 线程块调度策略
线程块调度：
  CUDA的线程块调度是由硬件管理的，具体哪个线程块会被分配到哪个SM不确定。
  不遵循严格的轮询调度策略：
  遵循平衡线程块分布、最大化并行处理能力的动态调度策略。
  非并发的单个Kernel遵循跳跃式轮询调度策略：
    80个SM，80个线程块：0, 2, 4, 6, 8, … 78, 1, 3, 5, 7, … 79

## Slide 8: 线程块调度策略
插装工具限制Kernel不能并发执行
  需要模拟器判断是否能够并发
非并发线程块与SM绑定：
  asm("mov.u32 %0, %ctaid.x;" : "=r"(ctaidx));
  asm("mov.u32 %0, %ctaid.y;" : "=r"(ctaidy));
  asm("mov.u32 %0, %ctaid.z;" : "=r"(ctaidz));
  asm("mov.u32 %0, %smid;" : "=r"(smid));
  并发线程块与SM绑定
  80个SM，80个线程块：0, 2, 4, 6, 8, … 78, 1, 3, 5, 7, … 79
原始SASS
…
SHL R8, R0, 0x1
STS [R15], R8
LDG [R15+0x8], R12
…
嵌入PTX
…
L1:
mov.u32 %1, %ctaid.x
mov.u32 %2, %ctaid.y
mov.u32 %3, %ctaid.z
mov.u32 %4, %smid
…
新SASS
…
SHL R8, R0, 0x1
JMP L1
STS [R15], R8
LDG [R15+0x8], R12
…
NVBIT

## Slide 9: 多个线程块访存指令交织顺序
访存指令发射与clock绑定：
  asm("mov.u64 %0, %clock64;" : "=l"(current_clk));
单个Kernel/并发Kernel线程块间访存指令发射顺序由current_clk保证。

## Slide 10: Reuse Distance预测Cache命中率
  Addr 访问地址
  D Reuse distance of Addr
  B Cache中的block数目
  A Cache的associativity way数目
  S Cache的Set数目
  E Addr映射到的Set编号
  首先考虑直接映射
    Addr访问命中条件：D个新地址任何一个都不映射到E，概率

## Slide 11: Reuse Distance预测Cache命中率
  再考虑多路组相联映射
    对于路Cache，，Addr访问命中的条件是个新地址中至多有个地址映射到E。
      设有个新地址映射到E，，则个新地址映射到除E以外的Set。
      满足的概率为：
    因此整体的Cache命中概率为：
    ：

## Slide 12: Reuse Distance预测Cache命中率
概率分析不指示单条指令是否命中。
  导致只能将所有指令全打进L2 Cache来预测L2命中率。
  RD计算需要确定一个地址是否命中，并决定是否转发至L2 Cache。
    在单SM模型预测L1 Cache中，简单认为时即可命中。

## Slide 13: PTX指令基本块间的跳转不确定