## Slide 1
基于脉动阵列切分的多任务处理器：
现有的架构：
Datamirror，ReDAS: 没有介绍周边模块如何配合，简化带宽等分
FlexSA: 仅支持GEMM
Planaria: 限制需要分等大小的阵列
针对场景：小卷积，深度卷积，剪枝后的模型
Notes: 访存简单，带宽利用率低，

## Slide 2
基于脉动阵列切分的多任务处理器：
基础版本：支持两个独立的GEMM运算，或者协同计算
SA：阵列划分
双向链路，PE增加下到上，右到左的数据通路
增加寄存器判断阵列边界，配置数据流方向等
增加通路和互联还可以对子阵列进行拼接8x32

## Slide 3
基于脉动阵列切分的多任务处理器
基础版本：支持两个独立的GEMM运算，或者协同计算
Buffer:
将如1MB大小分成8份128KB，组合成多种分配方案，根据负载大小，由模拟器算出buffer的最佳分配配置mem_ctrl
Notes: 当处理单个任务，所有block配置为一个组，

## Slide 4
基于脉动阵列切分的多任务处理器
基础版本：支持两个独立的GEMM运算，或者协同计算
SAG, DAG:
对于gemm，水平切分不需要增加，垂直切分需要增加一份DAG
对于conv，需要重新考虑地址生成逻辑
水平
两个gemm拼接
垂直