## Slide 1: 半年以来工作总结
黄浩岚 罗中第

## Slide 2: 主要工作：低精度浮点数值形式模型研究
基于概率和测度，构建低精度下发生swamp及其影响的数学模型
  前期工作是以GPU上的数值分布为基础，得到（不精确的）低精度下发生swamp的情况统计（使用hook函数将数据从模型中提取出来）
  之后，围绕VRR展开研究低精度格式下浮点表示的可靠性，并通过VRR和v(n)进行评估

## Slide 3: 主要工作：低精度浮点数值形式模型研究
基于GEMM的深度学习算子代码编写及前向嵌入（haolan)
  基于CUDA完成了卷积算子代码，除分组与可变精度外，增加了数据分布、swamp及vrr等指标的统计。之后利用hook函数以及修改pytorch代码方式完成了前向算子的嵌入。打通了推理流程。
  完成了算子模拟实验及相关论文撰写。

## Slide 4: 主要工作：低精度浮点数值形式模型研究
主要发现：GPU的运算结果并不总是符合预期，内部的实现也许不是像SA一样标准的低精度
数据统计也并不总是符合预期，vrr和swamp相比CPU上的GEMM有很大变化。
VRR的评估并不总是可靠，很大程度上也依赖经验因素（scaling因子、v(n)的跳变情况估计）

## Slide 5: 当前工作：低精度整数的量化
主要思路：float16-int8-float16
理论研究的主要方面是从float到int的映射（量化）质量探索；要求：简单（硬件友好）、直观、数学支撑（可解释）
目前的量化方法需要进行两次浮点加法和一次浮点乘法，探寻找到更有的量化方法
剪枝使得模型变得稀疏
aimet的评估，以alexnet和bert模型为例。

## Slide 6: 当前工作：低精度整数的量化
量化：当前的方法在量化中也顺带有了剪枝的功效
  发展量化的理论，使得在某种映射下，float16->int8的过程中顺带进行了剪枝，不再需要额外再剪枝（并且保证剪枝的可靠性）
剪枝能够帮助找到winning ticket，量化与winning ticket的关系还值得探索
分bit运算（bit稀疏）
量化质量评估、量化+稀疏融合探索，前向精度评估（zhongdi）
Aimet前向，量化后确认模型精度work再勾数据。（haolan）

## Slide 7: 未来工作：反量化与反向传播
目前还没有对反量化进行研究
从一个小的解空间映射到一个广阔的解空间，必须考虑数据的分布
int运算下的反向传播的数学原理还需要进一步研究
只要证明某种方法可行，那么使用硬件实现就能成为可能
进一步评估llm中int8及更低精度数据分布特征，完成aimet评估。